三环灵局审〔2024〕10号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝市聚鑫商砼有限公司年产30万立方商砼扩建项目环境影响报告表的批复

灵宝市聚鑫商砼有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MA9LQ00T18）报送的由河南普清环保科技有限公司编制的《灵宝市聚鑫商砼有限公司年产30万立方商砼扩建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝市聚鑫商砼有限公司年产30万立方商砼扩建项目位于灵宝市豫灵镇坡底村南现有厂区内（与灵宝市森达建材有限公司共用一个厂区），不新增占地，项目属于扩建，主要建设内容为依托现有工程新建一栋混凝土搅拌楼和一个骨料库，年产商品混凝土30万m3。项目总投资650万元，环保投资29万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。骨料上料及配料机下料废气经集气罩收集后引入现有覆膜袋式除尘器处理后，经现有18m高排气筒排放，筒仓废气经各自配套的仓顶滤筒除尘器处理后和搅拌粉尘一起引入现有覆膜袋式除尘器处理后，经现有28m高排气筒排放。通过料场密封、通道安装硬质门、地面硬化、搅拌楼密闭、安装喷干雾抑尘装置等措施减少粉尘无组织排放。废气颗粒物排放均应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）及商砼行业绩效A级要求（颗粒物≤10mg/m3）。

2、废水。搅拌机及混凝土罐车清洗废水依托现有砂石分离机+沉淀池（2个500m3和1个460m3组成的三级沉淀池）处理后循环利用，不外排；车辆冲洗废水依托现有的20m3沉淀池沉淀后循环利用，不外排；本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量。

3、固废。除尘器粉尘作为原料回用于生产，综合利用；沉淀池沉淀渣和分离的砂石清掏后直接运至建材企业作为原料利用；实验室固废依托现有一般固废暂存间（20m2）暂存后，作为建筑垃圾处理；废机油及废油桶依托现有的危废暂存间（18m2）暂存，定期委托有资质单位处置。生活垃圾依托现有垃圾桶收集，脱硫渣作为建材外售。一般固废处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）要求，危险废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- 噪声。本项目营运期的噪声主要为搅拌机、输送机等高噪声设备，经选用高效低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施后，项目各厂界噪声均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 土壤及地下水。搅拌车间减水剂罐区划分为重点污染区，搅拌车间其他区域为一般污染区，骨料库为非污染区；污染区按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措。

6、环境风险防范措施。项目在减水剂储罐区地面作防渗处理，设置围堰，围堰高度不低于30cm，围堰区域的有效容积不小于最大贮罐的容积，即容积不小于10m3。按照生态环境主管部门要求制定完善的环境风险应急预案。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年3月23日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年3月23日印发