三环灵局审〔2024〕11号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝市崟泉矿产品有限责任公司

利用低品位矿渣400吨/日多金属综合回收技改项目环境影响报告书的批复

灵宝市崟泉矿产品有限责任公司:

你公司（统一社会信用代码：914112826831626148）报送的中赟国际工程有限公司编制的《灵宝市崟泉矿产品有限责任公司利用低品位矿渣400吨/日多金属综合回收技改项目环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求、“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局原则同意《报告书》环境影响评价总体结论，同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。项目技改后两系列生产规模不变，二系列产品增加铁精矿、铜精矿和硫精矿等产品。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

废气：生产车间、料库密闭，地面硬化，采取喷干雾抑尘措施；物料输送皮带机采用密闭廊道输送，下料口、皮带转运点设置集气罩，采用覆膜袋式除尘器，设置2根15m高排气筒。废气处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

废水：生产废水处理后循环使用不外排；二系列铁精矿采用脱水筛脱水，废水导入含氰回水池循环利用，脱水后精矿存放2个50m3铁精矿池；铜精矿和硫精矿，通过2台新建浓密机浓缩后，泵入厂区内新建压滤车间压滤，压滤水导入不含氰回水池循环利用，脱水后精矿分别存放于3个50m3的精矿池。加强事故风险防范，制定事故环境风险应急预案，并进行演练；落实源头控制措施和分区防渗措施要求，防止事故排放引发污染事故。

噪声：选用低噪声设备，对高噪声设备采取室内布车间封闭、减振、隔声、消声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）标准要求。

固废：尾矿在尾矿库压滤后堆存。设置1座危废暂存间，危险废物定期交由有资质的公司回收处置。

生态保护：按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ651-2013）要求，坚持“预防为主、防治结合、过程控制”和“边施工、边恢复”的原则，落实《报告书》提出的各项要求，及时对尾矿库进行生态恢复。

四、设置专门环保管理机构，建立健全各项环境保护管理制度。按国家有关规定设置规范的废气污染物排放口，设立明显标志；认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对地下水、废气、噪声等进行监测，并及时公开相关信息。

五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，按期完成现有工程存在问题整改和“以新带老”措施的落实，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年4月1日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年4月1日印发