三环灵局审〔2024〕号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目（年产2000吨饲料添加剂L-色氨酸改建项目）环境影响报告书的批复

灵宝哈三联生物药业有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282MA9N4BUN5K）报送的由河南绿韵环保技术服务有限公司编制的《灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目（年产2000吨饲料添加剂L-色氨酸改建项目）环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目（年产2000吨饲料添加剂L-色氨酸改建项目）位于灵宝市城东产业园区燕山大道纬二路西段，是灵宝哈三联生物药业有限公司利用已建成的发酵车间、动力车间、仓库楼、综合办公楼、食堂和6台发酵罐，新建马度预混剂车间、莫能预混剂车间、输液车间、成品仓库、污水处理站等建筑物，建设兽用药品生产建设项目，由年产2000吨饲料添加剂L-色氨酸改扩建为年产96吨马度米星铵原料药、1000吨马度米星铵预混剂、2000吨复方马度米星铵预混剂、735吨盐霉素预混剂、142吨莫能菌素预混剂、8000万瓶兽用塑瓶输液。项目占地面积84448m2，总投资18104万元，其中环保投资1392.91万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。投料过程中产生的投料废气采用“袋式除尘器”处理；发酵及种子培养过程中产生的发酵废气收集后采用“旋风+碱洗氧化+水洗”处理；萃取、溶剂回收过程中产生的不凝气、离心、结晶、丙酮洗、混合干燥等过程中产生废气收集后采用“冷凝+活性炭吸附/脱附再冷凝吸附”处理；粉碎、包装过程中产生的含粉尘废气收集后采用“袋式除尘器”处理；输液车间吹塑、成型过程中产生的非甲烷总烃收集后采用“两级活性炭吸附”处理；污水处理站废气采用“生物滤池+活性炭”处理；罐区废气采用“低温冷凝+活性炭吸附”处理；危废间废气采用“两级活性炭吸附”处理；锅炉烟气采用“低氮燃烧+烟气再循环”处理；食堂油烟经“静电油烟净化器”处理。项目建成后马度预混剂车间有机废气非甲烷总烃排放浓度应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2及制药行业绩效分级A级企业要求，丙酮排放浓度应满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件1医药制造工业行业丙酮标准要求；发酵车间废气颗粒物、非甲烷总烃、NH3排放浓度应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2及制药行业绩效分级A级企业要求；盐霉素、莫能预混剂车间废气颗粒物、非甲烷总烃、NH3、氯化氢排放浓度应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2及制药行业绩效分级A级企业要求；输液车间废气非甲烷总烃排放浓度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及制药行业绩效分级A级企业要求；罐区、污水处理站、危废暂存间废气排放浓度应满足制药行业绩效分级A级企业要求；各车间含尘废气颗粒物排放浓度均应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准和制药行业绩效分级A级企业要求；锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准；食堂油烟废气排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。

2、废水。本项目产生高浓度有机废水（板框滤液、发酵罐等设备清洗废水、发酵气水分离废水、废气喷淋废水）高温灭菌+混凝沉淀处理后，与输液车间设备清洗废水、质检废水、冷凝废水、生活污水、部分循环冷却系统排水在调节池内混合后进入污水处理站生化系统（厌氧+AO好氧系统）和深度处理系统（芬顿反应）进行处理，经厂区污水处理站处理后与剩余循环冷却系统排水、纯水制备废水一起通过厂区总排口排入灵宝市先进制造业开发区城东污水处理厂进一步处理，厂区总排口排放废水应满足《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/758-2012）表1限值要求，同时满足灵宝市先进制造业开发区城东污水处理厂进水水质要求。

3、固废。项目产生的固体废物中部分废包装材料、菌渣、化验过程中产生的废液、废气冷凝过程产生的冷凝废液、废气治理过程中产生的废活性炭等均属于危险废物，经厂区暂存后（36m2危废暂存间）交有资质单位处理。污水处理站污泥及废气处理除尘灰属于一般固废，厂内收集暂存后（50m2一般固废暂存间），定期送垃圾填埋场处置。废反渗透膜、废石英砂及废分子筛一般固体废物，经厂区暂存后厂家回收。一般工业固体废物处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020),危险固废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

4、噪声。项目设备产生的噪声经选取低噪声设备、合理布置噪声源位置、设备全部安装在室内，同时设置基础减振等措施后，东厂界、南厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，西厂界、北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

5、土壤、地下水。对厂区可能泄露的污染区地面进行防渗处理，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区为污水处理站、危废暂存库、液体罐区、事故水池和初期雨水池等;一般防渗区为输液车间、成品仓库、发酵车间、马度预混剂车间、莫能预混剂车间、一般固废暂存间、锅炉房等，简单防渗区为综合办公楼、宿舍、食堂、给水池及泵房、冷却水塔、动力车间、厂区道路等。

6、环境风险。液体罐区设置围堰;厂区设置事故应急池;配备消防灭火系统等。同时建设单位应严格落实环评提出的各项风险防范措施，加强企业管理，配备消防器材，应急物资，制定应急预案，定期进行应急演练等。

（四）本项目为改扩建项目，新增VOCs1.862t/a，需双倍替代（3.724t/a），VOCs指标从灵宝市“十四五”移动源（机动车）污染物减排方案削减量中协调解决。

（五）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤等进行监测，并及时公开相关信息。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年6月28日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年6月28日印发